| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Листов 4 | Лист 1 |
| Разработал | Ананьев А.А |  |  | ПАМТ гр.134-1 | ДП 23.02.02 010000 01СБ |  | ДП 23.02.02 000000 01ТД |
| Проверил | Сергеева ЕА |  |  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  | Сборка узла: «Водяной насос двигателя грузового автомобиля ГАЗ-53» |  | 005 |
| Рецензент |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Код, наименование операции | Обозначение документа | МИ |
|  | 005 Сборка | ИОТ1875-82 | 3,45 |
| 02 |  | Код, наименование оборудования | Tв | To |
|  |  | Верстак |  | 0,3 |
| К/м | Наименование детали, сб. единицы или матер. | Код, обозначение | ООП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.расх. |
| P |  |  |  |  |  |  |  |
| К 03 | Вал | ДП 23.02.02 010013 | ххх | ххх | 1 | 1 |  |
| 04 | Стопорное кольцо | ДП 23.02.02 010014 | ххх | ххх | 1 | 1 |  |
| 05 | Задний подшипник | ДП 23.02.02 010016 | ххх | ххх | 1 | 1 |  |
| 06 | Втулка | ДП 23.02.02 010004 | ххх | ххх | 1 | 1 |  |
| 07 | Передний подшипник | ДП 23.02.02 010017 | ххх | ххх | 1 | 1 |  |
| 08 | Кольцо стопорное | ДП 23.02.02 010005 | ххх | ххх | 1 | 1 |  |
| О09 | 1. Взять вал, закрепить его в тиски. |  |  |  |  |  |  |
| О10 | 2. Взять стопорное кольцо, установить его. |  |  |  |  |  |  |
| О11 | 3. Взять и запрессовать задний подшипник, втулку, передний подшипник. |  |  |  |  |  |  |
| О12 | 4. Взять стопорное кольцо, установить его. |  |  |  |  |  |
| Т13 | Верстак, тиски, оправка, молоток |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК |  |  |  |  |  |  |